## Slide 1
Sesión 1 · Robótica e IA
Por qué un rover en Marte no puede esperar órdenes
Dos ideas clave: la latencia es cuánto tarda un mensaje en llegar, y el ancho de banda es cuántos datos caben por segundo. En Marte, ambas juegan en contra.
4–24 min
tarda la señal de radio Tierra → Marte, a la velocidad de la luz
~2 Mbps
de ancho de banda en el mejor momento: bastante menos que el wifi de tu casa
0
controles remotos: el rover analiza el terreno y elige su ruta él solo, a bordo
Para pensar: si la señal ya viaja a la máxima velocidad posible, ¿qué nos queda por mejorar como ingenieros?
Notes: Abrir con el dato duro: la señal viaja a la velocidad de la luz y aun así tarda minutos. Perseverance conduce solo con AutoNav porque esperar órdenes es físicamente inviable. Conclusión: el cómputo viaja con el vehículo.

## Slide 2
Arquitectura de hardware
CPU vs GPU: el experimento de la Mona Lisa
El hardware es la parte física: los chips donde terminan ejecutándose todas tus instrucciones. Cuando le envías la señal "muévete" al rover, un chip la recibe y la convierte en acción. Un núcleo es un pequeño "trabajador" dentro de ese chip.
CPU · pincelada a pincelada
Pocos trabajadores muy hábiles, uno tras otro
Buena para decidir: seguir pasos, evaluar condiciones, cambiar de plan.
GPU · todos los disparos a la vez
Miles de trabajadores sencillos, todos al tiempo
Buena para imágenes: repetir la misma operación sobre millones de píxeles. A eso se le llama paralelismo de datos.
¿Por qué importa? El hardware que elijas define lo que tu robot puede hacer: qué tan rápido ve, decide y reacciona.
Para pensar: una foto de tu celular tiene 12 millones de píxeles. ¿Quién la procesa mejor, la CPU o la GPU? ¿Por qué?
Notes: Referencia: demo de NVIDIA (Mythbusters). Un robot pinta una carita con un brazo, pincelada por pincelada — eso es una CPU: pocas unidades, ejecución secuencial. Luego 1100 tubos disparan pintura a la vez y la Mona Lisa aparece en un instante — eso es una GPU: la misma instrucción sobre miles de datos. Una imagen de cámara es exactamente eso: millones de píxeles con la misma operación.

## Slide 3
Edge computing
El cómputo a bordo se paga en vatios
Edge computing significa procesar los datos ahí mismo, en el dispositivo, sin enviarlos a un servidor lejano. El límite es la energía: un vatio (W) mide cuánta energía se consume por segundo.
Potencia disponible para cómputo, en contexto
Servidor de centro de datos
~700 W
Laptop de desarrollo
~60 W
Computador de Perseverance
~10 W
Dron pequeño (Ingenuity)
~4 W
La CPU del rover corre a 200 MHz : tu celular es unas 15 veces más rápido, porque puede gastar más energía.
Casi toda la energía que usa un chip termina en calor, y en el espacio no hay aire ni ventiladores para sacarlo.
El dilema: un modelo más inteligente gasta más batería y responde más lento. Hay que elegir.
Para pensar: con solo 10 W disponibles, ¿preferirías que tu robot vea con más detalle o que reaccione más rápido? ¿Por qué?
Notes: Contraste concreto: la CPU de Perseverance (RAD750) corre a 200 MHz — un celular es ~15x más rápido — porque el presupuesto es de vatios, no de gigahercios. Sin ventiladores en el vacío, cada vatio se convierte en calor que hay que radiar. Edge computing = diseñar dentro de ese presupuesto.

## Slide 4
Arquitectura de software
Cliente-servidor: nuestro centro de control local
Un servidor ofrece datos y servicios; un cliente los pide. En nuestro proyecto, el robot será el servidor y tu laptop, el cliente — igual que un centro de control, pero en la red del salón.
Robot · servidor
Sensores, cámara y motores expuestos como servicios
HTTP · comandos puntuales
como pedir una página web: preguntas una vez y te responden una vez ("avanza", "gira", "foto")
WebSocket · telemetría continua
como una llamada que queda abierta: posición, batería y video fluyen sin pedirlos cada vez
Laptop · cliente
Panel de telemetría y envío de comandos
Para pensar: ¿por qué el video en vivo conviene enviarlo por la "llamada abierta" (WebSocket) y no pidiendo foto por foto (HTTP)?
Notes: Bajar de Marte al laboratorio: nuestro robot será el servidor de telemetría y el laptop el cliente. HTTP para comandos puntuales (petición-respuesta), WebSocket para el flujo continuo de telemetría. Es la misma arquitectura de un centro de control, en versión de red local.

## Slide 5
Metodología de desarrollo
Construir el mínimo que vuele, y luego iterar
Un MVP (producto mínimo viable) es la versión más simple que ya funciona de verdad. No se construye todo de una vez: se hace algo pequeño que funcione y se mejora en cada vuelta.
Ciclo de iteración rápida
Diseñar
Construir
Probar
Corregir
La regla: cada versión funciona completa antes de agregarle algo nuevo.
El MVP en la industria aeroespacial
5 → 72
Ingenuity se diseñó para 5 vuelos de prueba. Ese "mínimo viable" terminó volando 72 veces en Marte.
SpaceX prueba cohetes prototipo sabiendo que algunos fallarán: descubrir un error temprano cuesta mucho menos que descubrirlo en plena misión.
Para pensar: si tu robot debe seguir una línea, ¿cuál sería su MVP? ¿Qué entra en la primera versión y qué se deja para después?
Notes: Ejemplo aeroespacial real: Ingenuity se diseñó como demo tecnológica de 5 vuelos — un MVP — y terminó volando 72. SpaceX itera con prototipos que explotan a propósito. Nosotros: cada sesión entrega algo que funciona, y sobre eso se construye la siguiente.

## Slide 6
Hoja de ruta · 5 sesiones
Del enlace de red al vehículo autónomo
Cada sesión entrega una pieza que funciona sola y se conecta con la siguiente. Al final, el robot percibe, decide y actúa sin ayuda.
S1
Enlace de red
Cliente-servidor en red local
S2
Adquisición de datos
Sensores y telemetría en vivo
S3
Visión por computador
La cámara como sensor principal
S4
Modelo decisor
De la percepción a la acción
S5
Integración final
Misión autónoma completa
Notes: Cerrar con el plan: cinco sesiones, cada una entrega un componente funcional que se integra al siguiente. Hoy montamos el enlace de red; al final el robot percibe, decide y actúa solo.